## Slide 1
中原城市群建成区变迁与 景观生态安全格局演变
汇报人：张国利
时间：2026.10.15
指导老师：王伟（副教授）

## Slide 2
目录
01.
研究背景与意义
02.
研究数据与方法
03.
研究结果与发现
04.
研究结论与展望

## Slide 3
01
PART
研究背景与意义

## Slide 4
区域矛盾
中东部高强度开发平原与外围山地生态屏障并置，城市增长与生态保护压力相互叠加。
研究缺口
建成区识别与生态网络研究往往分开开展，缺少统一时间序列下的空间耦合分析。
风险判断
仅比较面积或几何相交容易低估廊道邻近开发造成的边缘效应与缓冲空间压缩。
为什么研究中原城市群？ ——研究背景
图1：2024年中原城市群生态安全格局

## Slide 5
研究目的
研究意义
揭示建成区扩张与生态网络的非同步演变，识别直接占用之外的廊道邻近空间压力。
融合夜间灯光、POI与土地利用数据识别四期建成区；构建生态网络；分析距离梯度并提出优化策略。
研究意义与目的
02
01
为什么研究中原城市群？ ——研究意义与目的

## Slide 6
02
PART
研究数据与方法

## Slide 7
e7d195523061f1c0f55f9af68525816972d868573ada39bc763F3977967589A5F92C178830C92595A6CE4D0132F8C206B2B04C416AAA86B7FD80AB023F78DAEB544E2F013E11B2B95AD21703D1C90034A379EC9026EFAAF5D8D3F6EDD7215B01313628C106AEB41116489E5C05F8950C3ECE596C8FF54A37023B6C2CA6ED6047B6328EC071A08E649D84E0BEC9811C20
表征设施集聚程度并校正实体城市边缘。
POI兴趣点数据
用于生态网络构建、精度检验与城市重心分析。
CLCD、人口、GDP及统计年鉴
如何进行研究？ ——多源数据融合
表征人类活动强度并辅助识别建成区边界。
NPP/VIIRS夜间灯光数据

## Slide 8
融合夜间灯光与POI，迭代阈值分割得到四期建成区。
Step 01：建成区提取
叠加土地利用、夜间灯光和POI密度构建综合阻力。
Step 03：综合阻力面
以建成区、人口和GDP为权重计算标准差椭圆。
Step 05：重心迁移
基于MSPA核心斑块面积与连通性筛选生态源地。
Step 02：生态源地识别
利用MCR和电路理论识别廊道、夹点与障碍区。
Step 04：廊道与节点
按0—0.5、0.5—1、1—2和>2 km统计邻近压力。
Step 06：空间耦合
如何进行研究？ ——核心方法体系

## Slide 9
03
PART
研究结果与发现

## Slide 10
三阶段新增面积依次为855.25、671.75和576.75 km²，扩张速度总体下降。
核心发现
由多数城市普遍外延增长转向郑州都市圈持续带动与中东部节点城市接续增长。
空间特征
研究发现了什么？ ——建成区扩张总体趋缓
图2：2012—2024年中原城市群不同城市扩张指数

## Slide 11
数量由29处增至34处；总面积下降11.86%，平均斑块面积下降24.83%。
2020年增至88条、5278.10 km；2024年回落至79条、2682.51 km。
生态源地
生态廊道
研究发现了什么？ ——生态源地小型化与廊道收缩

## Slide 12
研究发现了什么？ ——总体空间错位，局部邻近风险上升
• 三阶段累计新增建成区的99.38%位于廊道2 km以外。 • 2 km以内新增面积占比由0.41%升至1.00%。 • 2020—2024年出现进入0—0.5 km距离带的新增斑块。
图3：新增建成区与生态廊道距离带空间分布

## Slide 13
保护大型山地源地完整性，维护重要廊道缓冲空间，修复山地—平原过渡带障碍，并协同管控都市圈扩张边缘。
同步关注15处重点修复区。
45处障碍点
优先恢复受阻或断裂的生态通道。
9条修复廊道
维持区域生态骨架与跨区联系。
11条重要廊道
研究发现了什么？ ——生态安全格局优化重点
图4：2024年中原城市群生态安全格局优化图

## Slide 14
04
PART
研究结论与展望

## Slide 15
研究结论与展望
1
2
① 建成区扩张趋缓，但增长节点仍分化 ② 源地数量增加而面积与平均规模下降 ③ 风险由直接占用转向廊道邻近空间压缩
主要结论
引入高分辨率遥感与实地监测 纳入多物种迁移需求和敏感性分析 设置固定源地或阻力面的对照情景
未来展望

## Slide 16
恳请各位老师批评指正！
汇报人：张国利
时间：2026.10.15
指导老师：王伟